Настройка Proxy (Squid)

Установите пакет squid

Осталось настроить и запустить его. Для этого нужно отредактировать файл конфигурации

/etc/squid/squid.conf

Сначала укажем адрес прокси провайдера

cach_peer proxy.your_isp.com

Устанавливаем объем ОЗУ, который будет использовать прокси

cache_mem

Если вы планируете использовать этот компьютер еще и для других целей, кроме прокси, не устанавливайте здесь более трети физического объема ОЗУ

Теперь укажем, где будет располагаться кэш. Если у вас несколько жестких дисков, разместите кэш на самом быстром из них

cache_dir /usr/local/squid 2048 16 256

Первое число - это количество Мб для кэша

Укажем хосты, из которых разрешен доступ к прокси

acl allowed_hosts src 192.168.1.0/255.255.255.0

acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

разрешенные SSL порты:

acl SSL_ports port 443 563

запретим метод CONNECT для всех портов, кроме указанных в acl SSL_ports:

http_access deny CONNECT !SSL_ports

и запретим доступ всем, кроме тех, кому можно:

http_access allow localhost

http_access allow allowed_hosts

http_access allow SSL_ports http_access deny all

пропишем пользователей, которым разрешено пользоваться squid (den, admin, developer):

ident_lookup on

acl allowed_users user den admin developer

http_access allow allowed_users

http_access deny all

Тэги maxium_object_size и maxium_object устанавливают ограничения на

размер передаваемых объектов.

Ниже приведен пример запрета доступа к любому URL, который соответствует шаблону games и разрешения доступа ко всем остальным

acl GaMS url_regex games

http_access deny GaMS

http_access allow all

Из соображений безопасности я рекомендую отредактировать ваши /etc/services и /etc/inetd.conf и отключить неиспользуемые сервисы - это уменьшит возможность взлома вашей системы.